-p43-

BRAILLELEESREGELS
D
ISO 9999 21.09.12
BW-PLUS
09/91

De BW-Plus is een brailleleesregel met 40 of 80 elektromagnetische
achtpunts braillecellen..
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De BW-Plus bestaat uit een leesregeleenheid die onder het
toetsenbord van de computer gezet wordt, en een insteekkaart van het
lange formaat (ook voor Micro-Channel). Het toestel is dus niet
softwaregestuurd.
* De BW-Plus bevat 14 funktie- en kontroletoetsen, een numeriek
toetsenblok en een cursor routing systeem.
* Naar keuze kan de systeemcursor (hardwarecursor) of een cursor van
het toepassingsprogramma (softcursor) automatisch gevolgd worden.
* De brailleweergave kan naar keuze in zes- of achtpuntsbraille
gebeuren.
* Schermattributen kunnen weergegeven worden.
* De BW-Plus kan ook gebruikt worden met VGA- en EGA-schermkaarten die
25, 43, 50 of 60 lijnen van 80 of 132 tekens produceren.
* Door het gebruik van aktualiseringstoetsen kan men de
braillestiftjes ook op bevel aktiveren waardoor een geruislozere
werking mogelijk is.
* Er is een model met 42 cellen (waarvan 2 statuscellen) en een model
met 2 rijen van 42 cellen (waarvan 4 statuscellen) verkrijgbaar.
* De BW-Plus kan op elke IBM-compatibele PC aangesloten worden. Ook
aansluiting op IBM-mainframe, Siemens- of Wang-computers is mogelijk.

Producent : BLISTA EHG
Industriestraáe 11
D - 3550 Marburg/Lahn
Tel. : +(49) 64 21 80 20
Fax : +(49) 64 21 80 214
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : BW-Plus met 40 cellen : 210.000 BEF
BW-Plus met 80 cellen : 260.000 BEF
Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 660 x 310 x 75 mm
Gewicht : 6 kg