-p46-

BRAILLELEESREGELS
GB
ISO 9999 21.09.12
NEW ABILITY BRAILER
09/91

De New Ability Brailer is een draagbare brailleleesregel die werkt
volgens het principe van bistabiliteit van het indrukken van een
plastic film.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het werkingsprincipe is best als volgt te illustreren : zoals men
een tennisbal kan in- en uitdeuken, zo worden ook de dots van een
brailleteken gevormd in de plastieken leesband van de New Ability
Brailer.
* Nadat de interne buffer volgelopen is met tekst, worden de tekens
van deze tekst in de plastic leesband geprikt. Deze leesband kan
vervolgens gelezen worden. Wanneer het volgende stuk tekst moet
weergegeven worden wordt de leesband eerst terug vlak gewreven.
* De leesband biedt plaats aan 43 achtpunts brailletekens en heeft een
levensduur van enkele duizende keren indrukken. Het vervangen van de
band is gemakkelijk door een blinde persoon uit te voeren.
* Blanco's in de originele tekst worden weggelaten bij de
brailleweergave.
* Indien gewenst kan de brailleweergave woord per woord gebeuren. De
woorden verschijnen dan aan de rechterzijde van het toestel.
* Het toestel is verkrijgbaar met Amerikaanse achtpunts
computerbraille of met Engelse Grade I zespunts braille.
* Via een seri‰le RS-232 poort kan het toestel op een computer
aangesloten worden. Een seri‰le kabel wordt standaard meegeleverd.

Producent : NEW ABILITY SYSTEMS Ltd
Unit 4, Airport Trading Estate, Biggin Hill
GB - Westerham, Kent TN16 3BW
Tel. : +(44) 959 76331
Fax : +(44) 959 71017
Verdeler : DENSITRON EUROPE Ltd
Prijs : 1.200 … 1.300 GBP
Richtprijs augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via ingebouwde oplaadbare batterijen (9,6V) of
via netadapter/lader (220V/50Hz)
Afmetingen : 340 x 103 x 65 mm
Gewicht : 1,95 kg