-p47-

BRAILLELEESREGELS
NL
ISO 9999 21.09.12
OCTOBRAILLE 84
09/91

De Octobraille 84 is een brailleleesregel met 80 pi‰zo-elektrische
achtpunts braillecellen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het systeem bestaat uit een insteekkaart met de nodige elektronika
en een leesregeleenheid waarop het PC-toetsenbord kan geplaatst
worden.
* De braillelijn bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat en
bestaat uit een rij van 80 braillecellen met langs beide zijden een
aantal besturings- en funktietoetsen. De navigatietoetsen zijn z¢
geplaatst dat ze tijdens het lezen met de duimen kunnen bediend
worden.
* De leesregel van 80 cellen kan gesplitst worden in twee delen van 40
tekens, die onafhankelijk van elkaar werken.
* Links van de leeslijn bevinden zich vier extra cellen die status-
informatie(cursorpositie en schermattributen) weergeven.
* De Octobraille 84 beschikt over verschillende karaktersets die opge-
roepen worden door een druk op ‚‚n van de funktietoetsen.
* Deze brailleregel kan aangesloten worden op elke IBM-compatibele PC.
Het systeem werkt met alle programma's die niet-grafisch zijn.
* Een service-contract op jaarbasis en een transportkoffer zijn
opties.

Producent : F.J. TIEMAN B.V.
Moolhoek 5, Postbus 592
NL - 3235 XK Rockanje
Tel. : +(31) 1814 2772
+(31) 1814 2477
Fax : +(31) 1814 1190
Verdeler : SENSOTEC C.V., DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : SENSOTEC CV : 540.000 BEF
DATA BRAILLE SERVICE CV : 534.000 BEF
Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 740 x 280 x 35 mm
Gewicht : Gegevens ontbreken