-p55-

BRAILLESCHRIJFMACHINES
D
ISO 9999 21.15.12
BLISTA
09/91

De Blista is een mechanische brailleschrijfmachine met bewegende wagen
en vaste schrijfkop.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Deze brailleschrijfmachine is voorzien van zes brailletoetsen met in
het midden de spatietoets, een terugsteltoets en een
regelopvoerhendel.
* Aan de achterzijde van de wagen vinden we een leesvlak van 6 cm
lang, dat naar achter wordt geklapt bij gebruik van de schrijfmachine.
* De linker- en rechterkantlijn zijn instelbaar.
* Het papiertransport gebeurt door middel van een wrijvingsrol. De
machine werkt met papiervellen van 34 x 27 cm.
* De schrijfmachine is voorzien van klemmetjes om op reli‰fplakband
(Dymotape) te pichten.
* De afstand tussen de braillecellen bedraagt 6,07 mm, de regelafstand
is 10,8 mm.
* Deze schrijfmachine wordt geleverd met rubberen onderlegger voor
geluidsdemping en met draagkoffer.
* Van de Blista is een versie voor ‚‚nhandsbediening (linker- of
rechterhand) verkrijgbaar.

Producent : BLISTA EHG
Industriestraáe 11
D - 3550 Marburg/Lahn
Tel. : +(49) 64 21 80 20
Fax : +(49) 64 21 80 214
Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.
Prijs : 24.395 BEF (22.253 BEF voor ‚‚nhandsbediening)
Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.
Voeding : Niet van toepassing
Afmetingen : 410 x 390 x 120 mm
Gewicht : 4,5 kg