-p57-

BRAILLESCHRIJFMACHINES
D
ISO 9999 21.15.15
ELOTYPE 01
09/91

De Elotype 01 is een elektrische brailleschrijfmachine waarmee men
zespuntsbraille kan aanmaken en die als brailleprinter kan gebruikt
worden.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Op het toetsenbord vinden we naast de zes brailletoetsen een nieuwe
lijntoets, een kantlijntoets, een terugsteltoets en een toets om een
regel vooruit of achteruit te gaan. Bovendien is er een
toetsherhalingsfunktie aanwezig die in werking treedt na 0,7 seconde.
* De papiertoevoer gebeurt door middel van een traktormechanisme of
men kan A4-bladen gebruiken. De maximum papierbreedte is 30 cm.
* Er is keuze tussen drie verschillende lijnafstanden (7,5; 10 en 12,5
mm), het maximum aantal tekens per lijn is 44, de puntafstand is 2,5
mm en de tekenafstand is 6 mm.
* De kantlijnen en een tabulator kunnen door de gebruiker ingesteld
worden en blijven bewaard, ook na het uitschakelen van de Elotype.
* Het toestel heeft een buffergeheugen van 6 Kytes (10
braillebladzijden). Om teksten uit het geheugen te verwerken kan het
Elobox notitietoestel aangesloten worden.
* De gebruiker wordt begeleid door een geluidssignaal.
* De ingebouwde ASCII-tabel kan door de gebruiker aangepast worden.
* Deze schrijfmachine kan via de RS-232 poort als brailleprinter voor
een PC dienen. De printsnelheid bedraagt 8 tekens per seconde.

Producent : BLISTA EHG
Industriestraáe 11
D - 3550 Marburg/Lahn
Tel. : +(49) 64 21 80 20
Fax : +(49) 64 21 80 214
Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.
Prijs : 159.051 BEF
Prijsopgave december 1991, incl. B.T.W.
Voeding : 110V/50Hz - 220V/60 Hz, netadapter is meegeleverd
Afmetingen : 420 x 290 x 100 mm
Gewicht : Elotype 01 : 7,5 kg
Netadapter : 2 kg