-p59-

BRAILLESCHRIJFMACHINES
D
ISO 9999 21.15.12
ERIKA 500 / 510 / 520
09/91

De Erika is een mechanische brailleschrijfmachine met bewegende wagen
en vaste schrijfkop.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Deze pichtmachine is voorzien van zes toetsen met in het midden de
spatietoets. Ze is uitgerust met linker- en rechter kantlijninstelling
en terugsteltoets.
* De rechter kantlijnaanduiding wordt kenbaar gemaakt door middel van
een belsignaal, vijf tekens voor het einde van de regel.
* Het formaat van het papier mag gaan tot 27 x 34 cm.
* De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6 mm, de
regelafstand is 10 mm. Er kunnen maximaal 39 brailletekens op een lijn
en 28 lijnen op een blad.
* Deze schrijfmachine bestaat in drie uitvoeringen :
- Erika Model 500 : voor bediening met beide handen.
- Erika Model 510 : voor linkshandige bediening.
- Erika Model 520 : voor rechtshandige bediening.
* Bij de Erika wordt een draagkoffer standaard meegeleverd.

Producent : BLINDEN- UND SEHSCHWACHENVERBAND
Clara Zetkin Strasse 105
Postschliessfach 1273
D - 1080 Berlin
Tel. : +(37) 220 29 31
Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.
Prijs : 8.330 BEF
Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.
Voeding : Niet van toepassing
Afmetingen : 450 x 265 x 100 mm
Gewicht : 3 kg