-p60-

BRAILLESCHRIJFMACHINES
D
ISO 9999 21.15.12
EUROTYPE
09/91

De Eurotype is een mechanische brailleschrijfmachine waarmee men
zespuntsbraille kan aanmaken.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Eurotype is een pichtmachine die afgeleid werd van de Blista MB6
en is ook nog onder die naam gekend. Op het toetsenbord vinden we
naast de zes brailletoetsen een terugsteltoets en een kantlijntoets.
* Er wordt gedrukt op losse bladen met een maximum breedte van 30 cm,
de papierlengte is onbeperkt. Het is tevens mogelijk om op
reli‰fplakband (Dymotape) te pichten.
* Er is keuze tussen twee verschillende lijnafstanden (7,5 en 10 mm),
het maximum aantal tekens per lijn is 44 en de tekenafstand is 6 mm.
* De kantlijnen en een tabulator kunnen naar wens ingesteld worden.
* Deze pichtmachine heeft een bewegende printkop. Zo kan het laatst
ingetikte teken nagelezen worden. Bovendien is er een leesplatform
waarop de laatste vijf regels kunnen worden nagelezen.
* De gebruiker wordt begeleid door een geluidssignaal dat het einde
van de regel aangeeft. Het geluidsvolume is regelbaar.
* De Eurotype is draagbaar. Een draagkoffer is optioneel verkrijgbaar.
Een stofhoes wordt standaard meegeleverd.

Producent : BLISTA EHG
Industriestraáe 11
D - 3550 Marburg/Lahn
Tel. : +(49) 64 21 80 20
Fax : +(49) 64 21 80 214
Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.
BRAILLELIGA v.z.w.
Prijs : LICHT EN LIEFDE v.z.w. : Eurotype : 27.608 BEF
Draagkoffer : 3.927 BEF
BRAILLELIGA v.z.w. : Eurotype : 29.235 BEF
Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.
Voeding : Niet van toepassing
Afmetingen : 420 x 290 x 100 mm
Gewicht : 5 kg