-p61-

BRAILLESCHRIJFMACHINES
D
ISO 9999 21.15.12
MINI-PICHT
09/91

De Mini-Picht is een mechanische brailleschrijfmachine met bewegende
wagen en vaste schrijfkop.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Mini-Picht kan beschouwd worden als een verkleinde versie van de
Erika schrijfmachine.
* Deze kleine brailleschrijfmachine is voorzien van zes toetsen met in
het midden een vooruitstekende spatietoets. Er is geen terugsteltoets
noch een kantlijninstelling voorzien.
* Het einde van de regel wordt aangegeven door een belsignaal.
* Het papierformaat mag gaan tot 21 x 15 cm (A5 formaat).
* De afstand tussen twee braillecellen bedraagt 6 mm en de
regelafstand is 10 mm. Er kunnen maximaal 23 brailletekens op een
regel en 18 regels op een blad.
* Deze schrijfmachine wordt standaard met een draagtas geleverd.

Producent : BLINDEN- UND SEHSCHWACHENVERBAND
Clara Zetkin Strasse 105
Postschliessfach 1273
D - 1080 Berlin
Tel. : +(37) 220 29 31
Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.
Prijs : 7.140 BEF
Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.
Voeding : Niet van toepassing
Afmetingen : 220 x 170 x 80 mm
Gewicht : 1,5 kg