-p63-

BRAILLESCHRIJFMACHINES
USA
ISO 9999 21.15.15
PERKINS (ELEKTRISCH)
09/91

De elektrische Perkins is een brailleschrijfmachine met bewegende
schrijfkop.
Technische kemerken en mogelijkheden :
* Deze pichtmachine is voorzien van zes toetsen met in het midden de
spatietoets. Verder zijn er een terugsteltoets en een
regelopvoertoets.
* De schrijfkop wordt elektrisch aangedreven, wat resulteert in een
lichtere toetsaanslag.
* De linker- en rechter kantlijn zijn instelbaar. Een bel waarschuwt
de gebruiker wanneer de rechter kantlijn bereikt wordt.
* Op het einde van een lijn moet de schrijfkop manueel teruggebracht
worden.
* Het formaat van het papier mag gaan tot 356 x 292 mm.
* De afstand tussen twee opeenvolgende brailletekens bedraagt 6 mm, de
regelafstand is 10 mm. Er kunnen maximaal 41 brailletekens per lijn en
25 lijnen per blad gedrukt worden.
* De brailleschrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.
* Er zijn een hele boel opties verkrijgbaar zoals een draagkoffer,
verlengtoetsen, een adapter voor smal papier, een regelteller, een
correctiepen en een frame voor reli‰fplakband (Dymotape).

Producent : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND
175 North Beacon Street
P.O. Box 9982
USA - Watertown, Massachusetts 02172
Tel. : +(1) 617 924 3434
Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.
Prijs : Perkins : 45.374 BEF
Draagkoffer : 4.489 BEF
Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : Perkins     : 340 x 230 x 140 mm
Draagkoffer    : 410 x 250 x 160 mm
Gewicht : 5 kg