-p64-

BRAILLESCHRIJFMACHINES
USA
ISO 9999 21.15.12
PERKINS (MECHANISCH)
09/91

De mechanische Perkins is een brailleschrijfmachine met bewegende
schrijfkop.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Deze pichtmachine is voorzien van zes toetsen met in het midden de
spatietoets. Verder zijn er een terugsteltoets en een
regelopvoertoets.
* De linker- en rechter kantlijn zijn instelbaar. Een bel waarschuwt
de gebruiker wanneer de rechter kantlijn bereikt wordt.
* Op het einde van de lijn moet de schrijfkop manueel teruggebracht
worden.
* Het formaat van het papier mag gaan tot 356 x 292 mm.
* De afstand tussen twee opeenvolgende brailletekens bedraagt 6 mm, de
regelafstand is 10 mm. Er kunnen maximaal 41 brailletekens per lijn en
25 lijnen per blad gedrukt worden.
* Van deze Perkins schrijfmachine is ook een versie verkrijgbaar voor
bediening met ‚‚n hand.
* De brailleschrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.
* Er zijn een hele boel opties verkrijgbaar zoals een draagkoffer,
verlengtoetsen, een adapter voor smal papier, een regelteller, een
correctiepen en een frame voor reli‰fplakband (Dymotape).

Producent : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND
175 North Beacon Street
P.O. Box 9982
USA - Watertown, Massachusetts 02172
Tel. : +(1) 617 924 3434
Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.
BRAILLELIGA v.z.w.
Prijs : LICHT EN LIEFDE : Perkins : 23.205 BEF
BRAILLELIGA : Perkins : 26.206 BEF
Eenhands Perkins : 25.737 BEF
Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.
Voeding : Niet van toepassing
Afmetingen : 340 x 230 x 140 mm
Gewicht : 4,6 kg