-p68-

CASSETTERECORDERS
USA
ISO 9999 21.30.03
APH 4 TRACK CASSETTE RECORDER
09/91

Dit is een draagbare cassetterecorder die zowel op 2 als op 4 sporen
kan opnemen en weergeven.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De bediening omvat volume- en toonregeling (schuifregelaars), zes
bandtransporttoetsen (stop, play, rewind, fast forward, pause en
record) die voorzien zijn van voelbare symbolen, een schakelaar om de
bandsnelheid in te stellen (4,76 cm/s of 2,38 cm/s) en een
schuifregelaar voor variabele snelheidscontrole (-20% tot +50%)
tijdens de weergave.
* Er is een ingebouwde microfoon aanwezig en de regeling van het
opnameniveau gebeurt automatisch. Snel vooruit- of terugspoelen met
behoud van de klank is mogelijk (preview/reviewfunktie).
* Er zijn stekkerbussen met voelbare symbolen voor een externe
microfoon met afstandsbediening, een oortelefoon en een hoofdtelefoon.
Bovendien zijn er een lijningang en een lijnuitgang (AUX) aanwezig.
* Het toestel bezit twee indexeersystemen :
- Toon-index : tijdens opname kan een 70 Hz toon opgenomen worden die
bij weergave kan gezocht worden via de review/preview funktie.
- Stem-index : op een appart spoor kan een indexwoord ingesproken
worden, dat via de review/preview mogelijkheid kan gezocht worden.
* In de deur van het cassettecompartiment zit een uitsparing waardoor
er kan gevoeld worden of de band draait.

Producent : AMERICAN PRINTING HOUSE FOR THE BLIND Inc.
Frankfort Avenue 1839
P.O. Box 6085
USA - Louisville, Kentucky 40206-0085
Tel. : +(1) 502 895 2405
Verdeler : AMERICAN PRINTING HOUSE FOR THE BLIND Inc.
Prijs : 225,36 USD
Prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via ingebouwde herlaadbare NiCad batterijen of
via ingebouwde adapter/lader (110V/60Hz)
Afmetingen : 283 x 238 x 76 mm
Gewicht : 2,5 kg