-p73-

COMMUNICATIETOESTELLEN
SF
ISO 9999 21.42.09
DIALOGOS 2001 A
09/91

Draagbaar communicatiesysteem tussen doofblinden en zienden.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het systeem bestaat uit drie delen: een brailleconsole, een
elektronische schrijfmachine met ingebouwde printer en een
cassetterecorder.
* De brailleconsole kan gebruikt worden als zender of als ontvanger
van informatie.
* De doofblinde zendt boodschappen naar de elektronische schrijf-
machine, welke worden afgedrukt op papier en getoond op de display.
* De informatie kan op cassette opgeslagen worden. Voor de ontvangst
van informatie zijn onder de zendtoetsen, zes ontvangsttoetsen met
pinnetje voorzien.
* De Dialogos is uitgerust met een buffergeheugen. Door de
bufferfunktie is de leessnelheid instelbaar (15 of 40 brailletekens
per minuut).
* Met de ingebouwde modem kan men boodschappen zenden en ontvangen via
de telefoonlijn. Een draagbare minivibrator geeft aan wanneer de
telefoon rinkelt.
* Verschillende funkties (zoals modemkeuze en keuze leessnelheid)
kunnen door de gebruiker ingesteld worden.
* Het toestel wordt geleverd in een schoudertas.

Producent : FIRM DIALOGOS
M„kel„nkatu 50
SF - 00510 Helsinki
Tel. : +(358) 0 77041
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : Op aanvraag
Voeding : Oplaadbare batterijen (autonomie : 4 tot 8 uur)
Afmetingen : 370 x 340 x 140 mm
Gewicht : 7 kg