-p75-

DIKTEERAPPARATEN
J
ISO 9999 21.30.09
OLYMPUS PEARLCORDER S811 / S820
09/91

Draagbare dikteerapparaten met microcassette (60 of 90 minuten),
automatische opnameniveauregeling en elektronisch indexeringssysteem.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Beide toestellen beschikken over een bandteller, de mogelijkheid om
snel te wissen en een ‚‚nknopsbediening voor de volgende funkties :
opnemen, weergeven en stoppen. Er zijn twee aparte druktoetsen voor
supersnel vooruitspoelen en terugspoelen.
* De bandtransportschakelaar kan in ruststand geblokkeerd worden.
* De bandsnelheid is instelbaar op 1,2 of 2,4 cm/s. Op 1,2 cm/s is met
een C90 cassette een maximum opnameduur van 3 uur mogelijk.
* De opnamegevoeligheid is instelbaar. Tijdens opname wordt een
geluidsignaal geproduceerd op het einde van de band.
* Door op de index-toets te drukken tijdens de opname kan een
geluidsmarkering aangebracht worden op de band. Deze indextonen kunnen
door het vooruit- of terugspoelen opgezocht worden waarbij het
opgenomen geluid en de indextonen versneld hoorbaar zijn.
* De S820 is spraakgestuurd en beschikt over 2 indextonen die echter
alleen met een uitwerkapparaat onderscheiden worden.
* Een oortelefoon en een externe micro kunnen aangesloten worden.
* Volgende opties zijn verkrijgbaar: oortelefoon, netadapter,
telefoonadapter (micro) en externe microfoon.

Producent : OLYMPUS OPTICAL Co. Ltd - JAPAN
Verdeler : Raadpleeg de Gouden Gids of de invoerder:
H. DE BEUKELAER & Co. N.V.
Peter Benoitstraat 9
B - 2018 Antwerpen
Tel. : 03/216.00.60
Fax : 03/216.39.00
Prijs : S811 : 13.900 BEF
S820 : 15.900 BEF
Prijsopgave juli 1991, incl. B.T.W.
Voeding : Via herlaadbare batterijen of via netadapter
Afmetingen : 119 x 55,4 x 17,8 mm
Gewicht : 0,154 kg