-p80-

DIKTEERAPPARATEN
J
ISO 9999 21.30.09
SONY BM-560
09/91

Draagbaar dikteerapparaat met microcassette (60 of 90 minuten), auto-
matische opnameniveauregeling en elektronisch indexeringssysteem.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel beschikt over een mechanische bandteller en een
‚‚nknopsbediening voor de volgende funkties : opnemen, weergeven,
stoppen en terug- en vooruitspoelen.
* De BM-560 is spraakgestuurd.
* Door op de index-toets te drukken tijdens de opname kan een
geluidsmarkering aangebracht worden op de band. Deze indextonen kunnen
daarna opgezocht worden waarbij het opgenomen geluid en de indextonen
versneld hoorbaar zijn. De indextonen worden op een apart geluidsspoor
opgenomen.
* De bandsnelheid is instelbaar op 1,2 of 2,4 cm/s. Op 1,2 cm/s is met
een C90 cassette een maximum opnameduur van 3 uur mogelijk.
* Auto-stopfunktie op het einde van de band bij opname en weergave.
* Wordt geleverd met ‚‚n microcassette, een draagtas en een
oortelefoon.
* Aansluitingen voor een externe micro, een oortelefoon en een
netadapter zijn aanwezig.
* Een uitgebreide set toebehoren is beschikbaar.

Producent : SONY - JAPAN
Verdeler : BMP (grootverdeler voor Belgi‰)
DICTEE-CENTER
Verschillende andere verdelers, raadpleeg de Gouden Gids of de
grootverdeler
Prijs : 15.470 BEF
Prijsopgave juli 1991, incl. B.T.W.
Voeding : Via herlaadbare batterijen of via netadapter
Afmetingen : 134 x 50 x 20,2 mm
Gewicht : 0,180 kg