-81-

DIVERSEN
D
ISO 9999 21.XX.XX
FRANK AUDIODATA
09/91

Totaal-systeem voor aansluiting op een IBM PC (of compatibele) waarin
vergroting, spraak en braille gekombineerd worden.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Als basis is er het spraaksysteem dat ondermeer Duits, Engels,
Italiaans en Zweeds kan praten.
* De tekstgegevens die op het scherm verschijnen kunnen uitgesproken
worden door de ingebouwde spraakeenheid, vergroot worden in 5 stappen
(2,5 tot 16 maal) en/of in braille weergegeven worden op een
brailleleesregel van 40 of 80 achtpunts pi‰zo-elektrische
braillecellen.
* Ori‰ntering op het scherm gebeurt door middel van een systeem met
twee schuifregelaars voor regels en kolommen.
* Geluidssignalen helpen bij het verkrijgen van een schermoverzicht.
* Het vergrotingssysteem werkt ook in kleur en kan gekoppeld worden
met de Videomatic A TV-loep van het merk Reinecker.
* Het PC-klavier wordt bovenop de behuizing geplaatst waarin, naar
keuze, de horizontale schuifregelaar of de braillecellen zijn
ingebouwd.
* De bedieningsdoos kan links of rechts van de andere doos geplaatst
worden. Hij bevat de spraaksynthesizer, de vertikale schuifregelaar
(regelkeuze), 2 draaiknoppen en een numeriek klavier voor de
besturingsfunkties.
* De snelheid voor aftasten van regels en kolommen is instelbaar.

Producent : FRANK AUDIODATA
Kriegsstraáe 13-15
Postfach 1161
D - 6839 Oberhausen-Rheinhausen
Tel. : +(49) 7254 4091
Fax : +(49) 7254 5579
Verdeler : FRANK AUDIODATA
Prijs : Op aanvraag, volgens de gekozen konfiguratie
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 470 x 235 x 80 mm
Gewicht : Ongeveer 4 kg