-p82-

DIVERSEN
USA
ISO 9999 21.XX.XX
FRIEDMAR MUSIC MAGNI-VIEWER
09/91

Dit toestel maakt het voor slechtziende muzikanten mogelijk om hun
partituur tot 116 maal te vergroten. Dhr. Friedmar zijn uitvinding is
gebaseerd op 13 jaar ervaring in het lesgeven van muziek aan visueel
gehandicapten.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel wordt op ooghoogte geplaatst (bv. bovenop een piano).
* De schermafmetingen bedragen 457 x 368 mm.
* Het werkingsprincipe : het muziekstuk wordt maat per maat gefotogra-
feerd en op dia gezet (naar keuze Z/W of W/Z), de dia's (max. 140)
gaan in een carrousel, vervolgens worden ze geprojecteerd op het
scherm.
* Een carrousel kan een muziekstuk van 6 bladzijden bevatten.
* Het toestel is geschikt voor personen met een gezichtsscherpte tot
20/600.
* Helderheid en selektietempo (1 tot 7 seconden per dia) zijn
regelbaar via draaiknoppen op het controlepaneel, rechts van het
scherm.
* Er is een voetpedaal voor de bediening van het projectietempo.
* Met behulp van een terugsteltoets (reverse) op het controlepaneel
kan een vorige dia opnieuw bekeken worden.
* Beschikbaar in zwart of walnootfineer afwerking.
* Er wordt een standaard projectielamp gebruikt.

Producent : RICHARD FRIEDMAR
2426 Drummond Road
USA - Toledo OH 43606
Tel. : +(1) 419 473 3333
Fax : +(1) 419 635 7773
Verdeler : RICHARD FRIEDMAR
Prijs : 1.495 USD
Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60Hz, adapter vereist voor 220/50Hz
Afmetingen : 914 x457 x 406 mm
Gewicht : Gegevens ontbreken