-p84-

DIVERSEN
USA
ISO 9999 21.XX.XX
OPTACON II
09/91

Draagbaar toestel om gedrukte tekst te lezen zonder omzetting in
braille.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Optacon II is aansluitbaar op een PC.
* Het toestel bestaat uit twee delen : een handcamera en het
elektronisch gedeelte met ingebouwd tastveld. Dit tastveld bestaat uit
100 stiftjes (5 x 20) die gaan trillen volgens de vorm van het gelezen
teken.
* De camera bevat twee lampjes die de tekst verlichten, een lens met
instelbare vergroting en 100 fototransistoren die het beeld opnemen.
* Om te lezen legt men de wijsvinger van ‚‚n hand op het tastveld (2,5
x 1,3 cm) terwijl men met de andere hand de camera hanteert. Het
camerabeeld wordt simultaan gereproduceerd door de trilstiftjes van
het tastveld.
* Bedieningsknoppen : instelbare vergroting van de tekst, instelbaar
niveau voor aanpassing van het kontrast en de lichtinval, intensiteit
van de trilling, omschakeling voor witte letters op gekleurde
achtergrond.
* Via de seri‰le poort kan je de Optacon II aansluiten op een IBM PC
of op een Apple Macintosh. Voor de Mac is het InTouch programma
vereist.
* Een goede tastzin en een training van 50 uur zijn noodzakelijk.
* Opties : Hulpstukken voor het lezen van beeldscherm, van
rekenmachine, van schrijfmachine of van zeer kleine druk. Daarnaast
voor de training : camerageleider en controlescherm.

Producent : TSI - VTEK
455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455
USA - Mountain View, CA 94039-7455
Tel. : +(1) 415 960 0920
Fax : +(1) 415 969 9064
Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.
Prijs : 191.242 BEF
Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.
Voeding : Via herlaadbare 6V NiCad batterij of
via 220V/50Hz adapter/lader
Afmetingen : 160 x 140 x 28 mm (zonder draagtas)
Gewicht : 0,82 kg (‚‚n batterij inbegrepen)