-p86-

DIVERSEN
F
ISO 9999 21.XX.XX
TIB-1
09/91

Deze 'Terminal Informatique Braille … synthŠse vocale' is bestemd voor
het vertalen van ASCII-gecodeerde teksten, die via Minitel (Frankrijk)
of PC verzonden worden, naar braille. Een extra mogelijkheid is de
vokale weergave van de ontvangen teksten door middel van een spraak-
synthesizer.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Mogelijke klavieraansluitingen zijn IBM, Compaq en Minitel. Men kan
eventueel een printer aansluiten.
* De aansluiting gebeurt via een seri‰le poort (RS-232, 1200 baud).
* Brailleweergave is mogelijk per letter, per woord, per lijn of per
pagina. Hierbij is telkens de weergavesnelheid instelbaar. Daarenboven
kan men opteren voor een auditieve of taktiele weergave.
* De geheugencapaciteit voor geformatteerde teksten (teksten die
afkomstig zijn van een tekstverwerker) bedraagt 3Kbytes, voor
doorlopende teksten (ASCII-bestanden) 5Kbytes.

Producent : 2ME (M‚riau M‚canique Electronique)
27 Rue du Rantin
F - 41200 Romorantin
Tel. : +(33) 54 76 66 90
Fax : +(33) 54 96 31 63
Verdeler : 2ME
Prijs : 6.521 FRF
Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Gegevens ontbreken
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken