-p104-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND
F
ISO 9999 21.06.06
DELTA
09/91

Apparaat dat gedrukte tekst rechtstreeks kan omzetten in
brailleschrift.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Een handcamera wordt gebruikt om de teksten te scannen. Er is
verlichting ingebouwd en een zoomsysteem om de lettertekens goed te
centreren. Twee trilstiftjes maken het mogelijk de gelezen regel beter
te volgen.
* De tekst wordt integraal in braille omgezet op een brailleleesregel
met 12 pi‰zo-elektrische zespunts braillecellen.
* Elke gedrukte tekst, met letters van 1 tot 7 mm hoog, kan gelezen
worden. Handschrift, schuine of slecht gedrukte tekst is onleesbaar.
* De brailletekens verschijnen op de leesregel van links naar rechts
en verder van rechts naar links terwijl de camera leest. Voor ziende
helpers is er een klein LCD-schermpje ingebouwd.
* De bedieningstoetsen zijn voorzien van reli‰faanduidingen.
* Via de seri‰le interface kan randapparatuur aangesloten worden.
* In het buffergeheugen is plaats voor 32.768 tekens.
* De Delta is beschikbaar met ingebouwd brailleklavier zodat het als
notitietoestel kan funktioneren.

Producent : SYSTELEC S.A.
Z.A.E.
4 Rue L‚on Blum
F - 91120 Palaiseau
Tel. : +(33) 60 11 95 15
Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w., DATA BRAILLE SERVICE C.V.
EDITEC S.C.
Prijs : BRAILLELIGA v.z.w. : 385.399 BEF
DATA BRAILLE SERVICE C.V. : 335.000 BEF
EDITEC S.C. :    op aanvraag
Prijsopgave juli 1991, incl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
of ingebouwde 12V-batterij (autonomie : 6 uur)
Afmetingen : 310 x 235 x 65 mm
Gewicht : 2,7 kg