-p105-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND
USA
ISO 9999 21.06.06
KURZWEIL KPR 10 / 20 / 30
09/91

Draagbare leesmachine met ingebouwde spraaksynthesizer.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Drie uitvoeringen mogelijk : model 10 met handscanner, model 20 met
glasplaatscanner met schuine kant (book-edge) en model 30 met beide.
* De elektronische eenheid is draagbaar en bevat de intelligentie voor
de tekstherkenning, een uitklapbaar klavier met 18 toetsen,
aansluitingen voor de scanners en een computeraansluiting.
* De handscanner heeft een resolutie van 423 x 352 dpi en de
glasplaatscanner een resolutie van 400 dpi.
* De handscanner beschikt over een automatische formaat detektie
(foto's, kolommen en blanco gebieden). Een magnetisch geleidingsbord
om de camerabewegingen te stabiliseren wordt meegeleverd.
* Alle machinaal gedrukte teksten kunnen gelezen worden (6-24 punten).
* Proportioneel schrift en tekst in meerdere kolommen worden herkend.
* De ingebouwde DecTalk spraaksynthesizer spreekt Engels. Negen
verschillende stemmen zijn instelbaar met een spreeksnelheid van 120
tot 350 woorden per minuut. Andere talen zijn mogelijk.

Producent : XEROX IMAGING SYSTEMS Inc. / KURZWEIL
Personal Reader Department
185 Albany Street
USA - Cambridge, MA 02139
Tel. : +(1) 617 864 4700
Fax : +(1) 617 864 4186
Verdeler : Sensotec C.V.
Prijs : KPR-10 : 415.000 BEF
KPR-20 : 494.000 BEF
KPR-30 : 530.000 BEF    Prijsopgave mei '91, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : Elektronische eenheid : 432 x 317 x 165 mm
Handscanner : 71 x 46 x 38 x mm
Glasplaatscanner : 584 x 381 x 140 mm
Gewicht : Elektronische eenheid : 8,6 kg
Handscanner : 11,3 kg
Glasplaatscanner : 15 kg