-p109-

LEESMACHINES - PC-BASIS
USA
ISO 9999 21.06.06
KURZWEIL PC-KPR 25 / 35
09/91

Automatische leesmachine die bestaat uit een scanner met OCR software.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Gedrukte teksten worden automatisch omgezet in een ASCII-bestand.
* Voor installatie van scanner en software is geen speciale voorkennis
nodig. De visueel gehandicapte kan deze installatie zelfstandig
uitvoeren.
* De OCR software is volledig sequentieel opgebouwd. Er wordt dus
gewerkt volgens een systeem van vraag en antwoord dat uiterst
gebruiksvriendelijk is voor de visueel gehandicapte.
* De gescande tekst verschijnt op het scherm naarmate het scannen
vordert. Op die manier kan onmiddellijk ingegrepen worden als er iets
fout loopt en is deze scanner zeer goed te gebruiken in kombinatie met
zowel een brailleleesregel als een spraaksynthesiser.
* Het leessysteem herkent ook tekst in kolommen.
* De scan-resolutie bedraagt 300 dpi voor model 25 en 400 dpi voor
model 35.
* Met de scanner van model 35 kan rechtstreeks uit boeken gescand
worden omdat hij voorzien is van een schuine kant (book-edge).

Producent : XEROX IMAGING SYSTEMS Inc. / KURZWEIL
Personal Reader Department
185 Albany Street
USA - Cambridge, MA 02139
Tel. : +(1) 617 864 4700
Fax : +(1) 617 864 4186
Verdeler : Sensotec C.V.
Prijs : PC-KPR 25 : 230.000 BEF
PC-KPR 35 : 430.000 BEF
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : PC-KPR 25 : Maximum 495 x 386 x 188 mm
PC-KPR 35 : Maximum 592 x 711 x 353 mm
Gewicht : PC-KPR 25 : Maximum 10,4 kg
PC-KPR 35 : Maximum 20 kg