-p110-

LEESMACHINES - PC-BASIS
A
ISO 9999 21.06.06
SEIBERSDORF LEESMACHINE
09/91

Leesmachine, bestaande uit een handscanner, een computerinterface en
OCR-software.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De computer die als basis dient is een Commodore Amiga 500.
* Om de tekst af te tasten wordt de handscanner van Genius gebruikt.
De gebruiker wordt tijdens het scannen geleid door geluidssignalen.
Deze signalen geven aan wanneer de scanner schuin bewogen wordt of
wanneer men buiten de tekst gaat.
* De scanresolutie is instelbaar op 100, 200, 300 of 400 dots per
inch.
* Een speciale interface is aangesloten op de uitbreidingspoort van de
Amiga.
* De OCR-software werkt volgens het principe van patroonherkenning.
* Om de uiteindelijke files te lezen wordt aangeraden een
spraaksynthesizer te gebruiken, maar het gebruik van een
brailleleesregel is ook mogelijk.

Producent : READING DEVICE FOR VISUALLY HANDICAPPED PERSONS
Forschungszentrum Seibersdorf
A - 2444 Seibersdorf
Tel. : +(43) 2254 80 2809
Fax : +(43) 2254 80 2118
Verdeler : READING DEVICE FOR VISUALLY HANDICAPPED PERSONS
Prijs : Nog niet bekend
Beschikbaar vanaf oktober '91
Voeding : Het systeem wordt gevoed door de Amiga 500
Afmetingen : Handscanner : 145 x 130 x 30 mm
Interface : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken