-p112-

LEESPLATEAUS
USA
ISO 9999 18.03.06
TSI AVT-3
09/91

Een elektrisch aangedreven automatisch leesplateau voor TV-loepen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het plateau kan op drie manieren bediend worden : met de hand, met
een dubbel voetpedaal of met een joystick.
* Leessnelheid, regellengte en afstand tussen de regels zijn
instelbaar.
* Auto Return funktie : bij het indrukken van deze knop gaat het
plateau aan het einde van een regel automatisch over naar het begin
van de volgende regel.
* Auto Read funktie : bij het indrukken van deze knop gaat het plateau
horizontaal verder nadat het voetpedaal ‚‚nmaal is ingedrukt.
* Kombinatie van beide geeft een volautomatische beweging.

Producent : TSI - VTEK
455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455
USA - Mountain View, CA 94039-7455
Tel. : +(1) 415 960 0920
Fax : +(1) 415 969 9064
Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.
STICHTING HBS
Prijs : BRAILLELIGA v.z.w. : 40.605 BEF
STICHTING HBS : 2.580 NLG
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 350 x 350 mm
Gewicht : Gegevens ontbreken