-p114-

NOTITIETOESTELLEN
NL
ISO 9999 21.12.XX
BRAILCORDER 1.0
09/91

De Brailcorder 1.0 is een elektronisch notitietoestel met
spraakweergave dat aan een PC kan gekoppeld worden.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Hardware-kenmerken :
- Het toestel is uitgerust met een brailleklavier met 6 toetsen.
Speciale toetsencombinaties sturen de ingebouwde software.
- Het interne geheugen is 128 Kbytes groot.
- Een seri‰le RS-232 poort zorgt ervoor dat bestanden kunnen worden
doorgestuurd tussen de Brailcorder en een PC.
- Fouten worden door een geluidssignaal aangegeven.
- De spraaksynthese is verkrijgbaar in Nederlands en Engels.
* Software-kenmerken :
- De software is menugestuurd is voorzien van een hulpfunktie.
- Softwarematige aanpassingen zijn mogelijk in funktie van de
gebruikte randapparatuur (zoals een brailleleesregel).
- Mogelijkheid tot omzetting naar om het even welk brailleformaat na
defini‰ren van de respectievelijke brailletabellen.
- Conversie naar zwartdruk-, ASCII-, of WordPerfect-formaat is
mogelijk.
- Er kan ook in kortschrift-braille gewerkt worden.
- De regelbreedte is instelbaar.

Producent : W. SIMONS en H. PHILIPSEN
Nederlandse Luister- en Braille Bibliotheek
Zichtenburglaan 260
NL - 2544 EB Den Haag
Tel. : +(31) 70 32 112 11
Verdeler : NEDERLANDSE LUISTER- EN BRAILLE BIBLIOTHEEK
Prijs : De prijs is nog niet gekend, de commercialisering moet zeer
binnenkort op gang komen
Voeding : Batterij (Minimum levensduur : 1 jaar)
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken