-p116-

NOTITIETOESTELLEN
B
ISO 9999 21.12.XX
BRAILSCOPE BASIC / PLUS
09/91

De Brailscope is een draagbaar notitietoestel voor blinden dat ook kan
gebruikt worden als kommunikatietoestel voor doofblinden.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het brailleklavier bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel,
onder het "deksel" met ingebouwd LCD-schermpje.
* Als output beschikt men over ‚‚n braillecel en Nederlandstalige
gespelde spraak (via ingebouwd luidsprekertje of hoofdtelefoon). Deze
stem zorgt ook voor een aantal vooraf geprogrammeerde boodschappen.
* De ingebouwde tekstverwerker bezit volgende funkties : zoekfunktie,
instellen van de marge en van het aantal lijnen per blad, automatisch
nummeren van de bladzijden, herformateren, wissen en tussenvoegen.
* Een konversieprogramma (braille naar zwartschrift) is ingebouwd.
* De Brailscope is geschikt voor wetenschappelijke of wiskundige
teksten.
* Het RAM-geheugen bedraagt 224 Kbyte (> 250 braillebladzijden).
* Het toestel is voorzien van een seri‰le (RS-232) en een parallelle
(Centronics) poort om een printer of een PC aan te sluiten. Een beeld-
scherm en een picht-machine kunnen eveneens aangesloten worden.
* De terminalfunktie maakt het mogelijk om de Brailscope te gebruiken
als brailleklavier en als spraakweergave-eenheid voor een PC.
* Het toestel bestaat in twee versies : de Brailscope Plus (hierboven
beschreven) en de Brailscope Basic (zonder LCD-scherm en video-
uitgang).

Producent : SENSOTEC C.V.
Snaggaardstraat 9
B - 8000 Brugge
Tel. : 050/33.76.75
Fax : 050/33.70.27
Verdeler : SENSOTEC C.V.
Prijs : Brailscope Plus : 100.000 BEF
Brailscope Basic : 85.000 BEF
Prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via netadapter of via batterijen (autonomie : > 8 uur)
Afmetingen : 235 x 160 x 32 mm
Gewicht : 0,9 kg