-p118-

NOTITIETOESTELLEN
GB
ISO 9999 21.12.XX
INSIGHT POCKET BRAILLER PB32
09/91

De Insight Pocket Brailler is een elektronisch notitietoestel met een
zespunts brailletoetsenbord.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel biedt enkel de mogelijkheid om tekst in te tikken en
geeft geen enkele output. De ingetikte tekst kan achteraf dus niet
rechtstreeks geraadpleegd worden.
* Het toetsenbord maakt weinig geluid zodat het niet storend werkt.
* Er wordt een geluidssignaal gegeven als de batterijen bijna leeg
zijn of als het geheugen (32 Kbyte) bijna vol is.
* De inhoud van het permanent geheugen blijft 6 maand bewaard.
* De mogelijkheid bestaat om merktekens in de tekst tussen te voegen.
* De Insight Braille Tape Embosser (voor het afdrukken van
brailleteksten op een papierstrook) kan aangesloten worden op de
Pocket Brailler. De printer kan de batterijen van de Pocket Brailler
herladen, zijn geheugen wissen en gemarkeerde tekstgedeeltes
uitprinten.
* Dit toestel bezit een RS-232 interface die kommunikatie met een
computer mogelijk maakt. Optioneel is een parallelle poort te krijgen
waarop een BBC-computer of een Versabraille kan aangesloten worden.
* Door het systeem aan te sluiten op een computer kan men de ingetikte
tekst verder verwerken en kunnen de batterijen opgeladen worden.

Producent : INSIGHT ELECTRONICS
15 Bristol Gardens
Chichester
GB - West Sussex PO 19 4EA
Tel. : +(44) 243 787 381
Fax : +(44) 243 787 381
Verdeler : ALVA
Prijs : 1.350 NLG
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Oplaadbare ingebouwde batterijen
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : 0,225 kg