-p119-

NOTITIETOESTELLEN
NL
ISO 9999 21.12.XX
MICROBRAILLER
09/91

De Microbrailler is een elektronisch notitietoestel ter grootte van
een videocassette. Er is geen direkte output, er zijn geen
braillecellen of spraaksynthesizer ingebouwd.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Aan de bovenzijde bevindt zich het brailleklavier, een
controlelampje en een commandotoets. Aan de zijkant zit de aan/uit-
toets.
* Het geheugen kan 40.000 tekens bevatten. Indien gewenst kan de
Microbrailler aangeven hoeveel geheugen er nog vrij is.
* Via een seri‰le RS-232 interface kunnen de gegevens overgestuurd
worden van of naar een computer.
* Er is een aansluiting voor een Apollo Speechsynthesizer. Op die
manier is spraakweergave van de ingetikte tekst mogelijk.
* Het apparaat kan ook als brailleklavier voor een PC gebruikt worden.
* Een kliksignaal kan geaktiveerd worden ter kontrole van het klavier.
* De gebruiker kan tekstblokken defini‰ren. Er is een funktie om de
laatst getikte tekst (letter, woord, zin of tekstblok) te schrappen.
* De Microbrailler wordt geleverd met netadapter/lader, seri‰le kabel,
de nodige communicatiesoftware en een gebruikershandleiding in de
gewenste drukvorm.

Producent : SPITS
Stichting Praktische Informatievoorziening over Techniek en Software
Blijdestijn 15
NL - 6714 DX Ede Gld
Tel. : +(31) 8380 38994
Verdeler : SPITS
Prijs : 1.250 NLG
Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via netadapter of via oplaadbare batterijen
Afmetingen : 205 x 108 x 35 mm
Gewicht : 0,5 kg