-p120-

NOTITIETOESTELLEN
D
ISO 9999 21.12.XX
NOTEX 24 / 40
09/91

De Notex integreert een notitietoestel en een leesregel in ‚‚n
toestel.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel beschikt over een achtpunts brailletoetsenbord en 24 of
40 (afhankelijk van het model) pi‰zo-elektrische achtpunts
braillecellen.
* Behalve het brailleklavier bevinden zich op de Notex nog een aantal
kontrole- en funktietoesten voor de brailleleesregel-mode.
* Het intern geheugen van 256 Kbyte kan ñ 200 braillebladzijden
bevatten.
* Software voor bestandsuitwisseling met een PC is meegeleverd.
* Vanuit de Notex kan rechtstreeks een zwartdruk- of een
brailleprinter gestuurd worden via de seri‰le RS-232 poort.
* Via de seri‰le poort kan de Notex ook als brailleleesregel voor een
MS-DOS PC dienen. De besturingssoftware wordt meegeleverd.
* Maximaal vier parameterlijsten voor randapparaten kunnen in het ge-
heugen opgeslagen worden zodat deze toestellen vlug toegankelijk zijn.
* De Notex schakelt zichzelf na 1, 2, 5 of 10 minuten uit zonder
verlies van gegevens. De leeslijn is eveneens uitschakelbaar zodat de
batterij gespaard wordt tijdens het tikken. Zelfs nadat de batterij
ontladen is, zal de geheugeninhoud nog gedurende ongeveer 40 dagen
bewaard blijven.

Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG
Fachbereich Reha-Technik
Postfach 1620, Rosenweg 1
D - 5840 Schwerte
Tel. : +(49) 23 04 89 70
Fax : +(49) 23 04 84 07
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V., EDITEC S.C.
Prijs : Notex 24 : 245.000 BEF
Notex 40 : 320.000 BEF
Prijsopgave DBS, juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via ingebouwde herlaadbare batterij (autonomie : 8 … 12 uur)
of via een netadapter
Afmetingen : 300 x 210 x 60 mm
Gewicht : Notex 24 : 2,7 kg
Notex 40 : 3,4 kg