-p127-

SIGNALISATIETOESTELLEN
B
ISO 9999 21.48.XX
ACOUSTIC POWER CONTROL
09/91

De Acoustic Power Control (APC) produceert een geluidssignaal bij het
wegvallen van de netspanning.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De APC wordt gewoon in een stopcontact van de te bewaken stroomkring
gestoken.
* Aan de voorzijde bevindt zich een schakelaar die drie standen kan
aannemen : uit, aan of test.
* Door de schakelaar in de "test" stand te zetten kan de goede werking
van het apparaat getest worden, waarbij het alarmsignaal wordt
gegenereerd.
* In de "aan" stand (ook waakstand genoemd) treedt het alarm in
werking zodra de netspanning wegvalt. Bij het terugkomen van de
netspanning wordt het alarm uitgeschakeld.
* Het verbruik bedraagt 0,6W bij 220V.
* Autonomie : 2 weken bij continu alarm.

Producent : ELECTRABEL - DISTRIBUTIE NOORD
Elektriciteitstraat 68
B - 2800 Mechelen
Tel. : 015/21.54.02
Fax : 015/21.56.52
Verdeler : Alle ELECTRABEL kantoren, raadpleeg de Gouden Gids
Prijs : Gratis voor mensen die aangesloten zijn bij bovenvermelde
energieverdeler
Voeding : 60 - 260V AC
Afmetingen : 100 x 50 x 40 mm
Gewicht : 0,15 kg