-p128-

SONARTOESTELLEN
NZ
ISO 9999 12.39.06
MOWAT SENSOR
09/91

Draagbare ultrasone zender/ontvanger die het voor visueel
gehandicapten en doofblinden mogelijk maakt zich zelfstandiger te
verplaatsen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Mowat Sensor is niet bedoeld om als enige verplaatsingshulpmiddel
gebruikt te worden, maar wel samen met bijvoorbeeld een witte stok.
* Het toestel moet in de hand gedragen worden en heeft een
polsriempje.
* De Mowat Sensor zendt ultrasone geluidssignalen uit, vangt deze
terug op en produceert trillingen als er zich een object bevindt van
voldoende grootte binnen een afstand van 1 tot 4 meter (afhankelijk
van de stand van de schuifknop aan de bovenzijde van het toestel).
* De trilsnelheid wordt groter naarmate het object dichterbij komt. De
uitgezonden straal is zeer nauw in het horizontale vlak en breed in
het verticale vlak, waardoor smalle ingangen herkend worden en
anderzijds hindernissen van de voeten tot het hoofd vermeden kunnen
worden.
* Vele uren training, samen met een bevoegd persoon, zijn aanbevolen.
* Herlaadbare batterij, batterijlader, gebruiksaanwijzing en
opbergzakje worden standaard meegeleverd.
* Bijkomende opties zijn : een oortelefoon die de informatie auditief
doorgeeft en een monitortoestel gebruikt bij de training.

Producent : PULSEDATA INTERNATIONAL Ltd
9 Balfour Terrace
P.O. Box 3044
NZ - Christchurch 1
Tel. : +(64) 3 794 011
Fax : +(64) 3 794 069
Verdeler : PULSEDATA INTERNATIONAL Ltd
Prijs : 616 USD
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Herlaadbare batterij van 9V
Afmetingen : 150 x 50 x 28 mm
Gewicht : 0,185 kg