-p129-

SONARTOESTELLEN
CDN
ISO 9999 12.39.06
SENSORY 6
09/91

Draagbare zender/ontvanger met ultrasoon geluid die het voor visueel
gehandicapten mogelijk maakt zich zelfstandiger te verplaatsen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Sensory 6 is niet bedoeld om als enige verplaatsingshulpmiddel
gebruikt te worden, maar wel samen met bijvoorbeeld een witte stok.
* Er zijn 3 delen : een besturingseenheid, een bril en een
hoofdtelefoon.
* De besturingseenheid kan gedragen worden met een riemklem.
* Vanaf de bril worden ultrasone geluidsgolven uitgezonden en na
weerkaatsing ontvangen. Het weerkaatste signaal wordt in de
besturingseenheid verwerkt, waarna een overeenstemmend geluid naar de
hoofdtelefoon gestuurd wordt. Een lage toon komt overeen met een
voorwerp veraf, een hoge toon met een voorwerp dichtbij.
* Er zijn 2 werkingsmodes : op korte afstand kunnen voorwerpen gede-
tecteerd worden gelegen tussen 0,3 en 2 m, op lange afstand tot 3,5 m.
* In het horizontale vlak wordt een hoek bestreken van 25ø en in het
vertikale vlak een hoek van 15ø.
* Reserve batterijen en een tweede koptelefoon voor de
mobiliteitsleraar zijn in optie verkrijgbaar.

Producent : BRYTECH
Suite 102
28 Concourse Gate
CDN - Nepaen, Ontario K2E 7T7
Tel. : +(1) 613 727 5800
Fax : +(1) 613 727 5130
Verdeler : BRYTECH
Prijs : 850 USD
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Oplaadbare batterijen
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : 0,3 kg