-p130-

SONARTOESTELLEN
NZ
ISO 9999 12.39.06
SONICGUIDE
09/91

Draagbare zender/ontvanger met ultrasoon geluid die het voor visueel
gehandicapten mogelijk maakt zich zelfstandiger te verplaatsen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Sonicguide is niet bedoeld om als enige verplaatsingshulpmiddel
gebruikt te worden, maar wel samen met bijvoorbeeld een witte stok. De
stokgebruiker zal in staat zijn vertikale hindernissen te ontwijken en
de gedragingen van zijn geleidehond beter te begrijpen.
* Het geheel bestaat uit 2 delen : een draagbare besturingseenheid en
een bril (op maat gemaakt) met ingebouwde stereofonische
luidsprekertjes.
* De Sonicguide zendt ultrasone geluidssignalen uit via ‚‚n
luidsprekertje op de bril, vangt deze terug op in twee micro's die ook
ingebouwd zijn in de bril en produceert hoorbare geluiden volgens
grootte, afstand en richting van het object binnen een afstand van 1
tot 5 meter.
* De toonhoogte van het gehoorde signaal hangt samen met de afstand
van het objekt; laag is dichtbij en hoog is veraf. De kwaliteit van
het signaal wordt bepaald door het soort van oppervlak van het objekt.
Het relatieve volumeverschil tussen de twee oren, geeft de richting
aan waar het objekt dient gezocht te worden.
* Vele uren training, samen met een bevoegd persoon, zijn aanbevolen.
* Herlaadbare batterijen, een batterijlader, een draagtas en een etui
met schouderriem zijn in optie te verkrijgen.

Producent : PULSEDATA INTERNATIONAL Ltd
9 Balfour Terrace
P.O. Box 3044
NZ - Christchurch 1
Tel. : +(64) 3 794 011
Fax : +(64) 3 794 069
Verdeler : BAUM ELEKTRONIK GmbH
Prijs : 3.300 USD
Prijsopgave Pulsedata, augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Herlaadbare batterij
Afmetingen : Gegevens onrbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken