-p131-

SPRAAKSYNTHESIZERS
USA
ISO 9999 21.09.15
DECTALK
09/91

Engelstalige spraaksynthesizer, uitgevoerd in een aparte behuizing.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel kan via de seri‰le poort (RS-232) met elke computer
verbonden worden. Tekstgegevens (ASCII-code) afkomstig van de computer
worden uitgesproken.
* DecTalk bezit een telefoonaansluiting en herkent de geluidstonen die
overeenstemmen met de toetsen op het standaard telefoonklavier.
* Men kan kiezen tussen drie stemmen (kind, vrouw of man) en de
spreeksnelheid is regelbaar van 120 tot 350 woorden per minuut.
* Voor de geluidsweergave bezit het toestel een ingebouwde
luidspreker, een hoofdtelefoonaansluiting, een audio lijnuitgang, een
telefoonuitgang en een volumeregeling.
* Door een zeer geavanceerde techniek wordt een vrij natuurlijk
klinkend stemgeluid geproduceerd. De uitgesproken tekst krijgt een
zekere intonatie mee, mede afhankelijk van de omliggende klanken.
* De gebruiker kan zelf een woordenboek samenstellen.

Producent : DecTalk
c/o Terminals Business Unit
Digital Equipment Corporation
129 Parker Street
USA - Maynard, Mass. 01754
Verdeler : DecTalk
Prijs : Gegevens ontbreken
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 450 x 300 x 100 mm
Gewicht : 7,3 kg