-p137-

SPRAAKSYNTHESIZERS
USA
ISO 9999 21.09.15
SPEAQUALIZER
09/91

Een engelstalige spraaksynthesizer die via een bijgeleverde
insteekkaart kan verbonden worden met een IBM PC of compatibele
computer.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Alle tekstgegevens (ASCII) die op het scherm verschijnen kunnen
uitgesproken worden.
* De Speaqualizer vereist geen software zodat alle geheugenruimte
beschikbaar blijft voor toepassingsprogramma's.
* Via een insteekkaart (8-bit) van 330 mm lengte wordt de besturings-
eenheid met klavier (19 toetsen), oortelefoonaansluiting en ingebouwde
luidspreker aangesloten.
* De besturingseenheid wordt door middel van de meegeleverde seri‰le
kabel verbonden met de insteekkaart.
* Geluidsvolume en spreeksnelheid zijn continu regelbaar, ook tijdens
het spreken.
* De stem kan op elk moment uitgeschakeld worden.
* Hoofdletters worden met een hogere toonhoogte uitgesproken.
* Elke toetsaanslag kan uitgesproken worden.
* Het lezen van tekst in kolommen is mogelijk.

Producent : AMERICAN PRINTING HOUSE FOR THE BLIND Inc.
P.O. Box 6085
USA - Louisville, Kentucky 40206-0085
Tel. : +(1) 502 895 2405
Fax : +(1) 502 895 2405
Verdeler : AMERICAN PRINTING HOUSE FOR THE BLIND Inc.
Prijs : 810 USD
Prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via de computer
Afmetingen : Besturingseenheid : 178 x 178 x 76 mm
Gewicht : Gegevens ontbreken