-p143-

TEKST-NAAR-SPRAAK SOFTWARE
USA
ISO 9999 21.09.27
JAWS V2.0
09/91

JAWS (Job Access With Speech) is een tekst-naar-spraak programma voor
de IBM PC en compatibelen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Jaws beschikt over een zachte cursor (softcursor), zodat de
systeemcursor beschikbaar blijft voor gebruik in het
toepassingsprogramma. Er zijn een aantal funkties voorzien voor
controle over de zachte cursor.
* Het programma wordt bediend door middel van een menusysteem, maar de
gevorderde gebruiker kan ook met toetsencombinaties werken.
* Je kan kiezen tussen spraakweergave van de vorige, de huidige of de
volgende paragraaf, zin, lijn, woord of karakter.
* De mogelijkheid om een venster (waarvan de inhoud moet worden
uitgesproken) te defini‰ren is voorzien.
* Jaws kan kleuren, schermattributen, speciale karakters en getallen
(uitgesproken als cijfers of getallen) herkennen en uitspreken.
* Volume, toonhoogte en spreeksnelheid zijn instelbaar.
* Om bepaalde woorden op te zoeken beschik je over een zoekfunktie.
* Er staat een permanente hulpfunktie ter beschikking.
* De vereiste computerconfiguratie bestaat uit een PC met MS-DOS 2.1
of hoger en ‚‚n van de volgende spraaksynthesizers : Accent, Artic,
Symphonics, Braille 'n Speak, Echo, Vert Plus, Votalker, VP of
DecTalk.

Producent : HENTER-JOYCE Inc.
10901-C Roosevelt Boulevard
Suite 1200
USA - St. Petersburg, FL 33716
Tel. : +(1) 813 576 5658
Fax : +(1) 813 577 0099
Verdeler : LS&S GROUP Inc.
Prijs : 495 USD
Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Niet van toepassing
Afmetingen : Niet van toepassing
Gewicht : Niet van toepassing