-p145-

TELEFOONS
B
ISO 9999 21.36.XX
RTT HANDENVRIJE TELEFOON
09/91

Telefoontoestel met ingebouwde luidspreker en microfoon.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel bezit geen hoorn en heeft een groot schuinoplopend
toetsenbord met 16 toetsen. Achteraan, aan de bovenzijde bevindt zich
een rooster waaronder de luidspreker gemonteerd is. De geluidssterkte
is door de gebruiker regelbaar.
* Aan de achterkant van het toetstel zit een luisterapparaat. Door dit
te gebruiken wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld en kan een
vertrouwelijk gesprek gevoerd worden.
* De toetsen zijn groot (25 x 25 mm) en voorzien van duidelijke
nummers. Men kan de toetsen eenvoudig zelf voorzien van een groter
nummer of een braille‹ndicatie.
* Men kan gedurende een gesprek tijdelijk de microfoon uitschakelen.
* Het toestel is uitgerust met een programmeerbaar geheugen voor 10
nummers van maximaal 20 cijfers. Het laatstgevormde nummer kan men
eenvoudig opnieuw laten oproepen.
* De telefoon wordt aangesloten door een snoer (3m) met een vierpolige
stekker.

Producent : R.T.T.
Dep. public relations en commerci‰le dienst
E. Jacqmainlaan 166
B - 1210 Brussel
Tel. : 02/213.31.11
Fax : 02/219.00.17
Verdeler : Uw regionale telefoonwinkel, raadpleeg het telefoonboek
Prijs : Alleen te huur
Normaal tarief : 555 BEF per 2 maand
Sociaal tarief voor 66 % gehandicapten : 278 BEF per 2 maand
Prijsopgave, juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via netadapter en 9V batterijtje voor het geheugen
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken