-p150-

THERMOMETERS
NL
ISO 9999 27 06 21
HBS THERMOMETER
09/91

Engelssprekende thermometer die ook te gebruiken is als koorts-
thermometer.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het meetbereik ligt tussen -30 en +120ø Celcius.
* De uitspraak gebeurt in hele graden.
* Tussen 35 en 42ø Celcius wordt het resultaat uitgesproken tot op
1/10 graad nauwkeurig.
* De temperatuur kan naar keuze in Celcius of in Fahrenheit
uitgesproken worden.
* De thermometer bestaat uit een plat doosje dat door middel van een
kabeltje verbonden is met de meetsonde.
* Het geluidsvolume van de spraak is regelbaar.

Producent : Gegevens ontbreken
Verdeler : STICHTING HBS
Prijs : 1.275 NLG
Prijsopgave juni 1991, incl. B.T.W.
Voeding : Via oplaadbare batterij of
via meegeleverde netadapter/lader
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken