-p154-

TV-LOEPEN
D
ISO 9999 21.06.03
E-LUPE S
09/91

De E-Lupe S (elektronische loep) bestaat uit een draagbaar beeldscherm
met handcamera.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* In de handcamera is verlichting ingebouwd zodat onafhankelijk van
het omgevingslicht kan gewerkt worden (goed kontrast).
* De helderheid van het beeldscherm kan door de gebruiker naar wens
geregeld worden.
* De vergrotingsfaktor kan geregeld worden door een lenswieltje aan de
zijkant van de handcamera. Vergroting : 5 tot 20 maal.
* De vergroting van teksten onder glas en het schrijven onder de
handcamera is mogelijk.
* Het beeld kan ge‹nverteerd worden waardoor bv. de tekst oplicht en
de achtergrond zwart blijft.
* Een draagtas wordt meegeleverd.
* Het vlakke en oranje-gele EL-scherm (Elektro-Luminescentie) is
opgebouwd uit meer dan 80.000 punten. Grijswaardes worden weergegeven
zodat men foto's kan bekijken.
* Schermafmetingen : 96 x 77 mm.
* Een tweede beeldscherm kan aangesloten worden om bijvoorbeeld een
grotere vergroting te bekomen.
* Men kan 3 uren werken met de ingebouwde batterij.

Producent : FRANK AUDIODATA
Postfach 1161, Kriegstraáe 13-15
D - 6839 Oberhausen-Rhsn
Tel. : +(49) 7254 505 0
Fax : +(49) 7254 5579
Verdeler : SENSOTEC C.V.
Prijs : 120.000 BEF
Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via ingebouwde batterij of via het lichtnet
Afmetingen : 235 x 180 x 60 mm
Gewicht : 2,7 kg, draagtas inbegrepen