-p157-

TV-LOEPEN
GB
ISO 9999 21.06.03
HORIZON SOLO
09/91

TV-loep die beschikbaar is in zwart/wit- of kleurenuitvoering.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De vergrotingsfaktor ligt tussen 2,5 maal en 40 maal.
* Men kan meerdere monitoren bovenop de camera-behuizing plaatsen,
verschillend in schermdiagonaal, monochroom of kleur.
* Mogelijkheid om een tweede scherm en een tweede camera aan te
sluiten.
* Een CGA ingang is beschikbaar. Optioneel is een aanpassing naar de
EGA of VGA standaard mogelijk.
* Het beeld kan vertikaal of horizontaal opgesplitst worden, bv. om
beel-den van twee camera's tegelijk te tonen. Beeldomkering (invers
video) is mogelijk. Een deel van het beeld kan elektronisch afgedekt
worden.
* Alle bedieningselementen zijn aan de voorzijde boven het beweegbare
leesplateau samengebracht.
* De kleurversie heeft gelijkaardige specifikaties als de zwart/wit
versie.
* Er is keuze uit drie schermgroottes: 14, 17 of 21 inch
schermdiagonaal.

Producent : LVA MARKETING Ltd
24 Regent Street
GB - Nottingham NG1 5DH
Tel. : +(44) 602 47 40 11
Fax : +(44) 602 48 31 27
Verdeler : LVA MARKETING Ltd
Prijs : Solo zwart/wit met 14" monitor : 1.950 GBP
Solo kleur met 14" monitor : 2.250 GBP
Extra camera : 740 GBP
EGA aanpassing : 115 GBP
VGA aanpassing : 225 GBP
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 700 x 480 x 350 mm (zonder monitor)
Gewicht : Zwart/wit uitvoering : 22,3 kg (zonder monitor)
Kleurenuitvoering : 24,3 kg (zonder monitor)