-p163-

TV-LOEPEN
D
ISO 9999 21.06.03
REINECKER VIDEOMATIC E
09/91

De Reinecker Videomatic E is een monochrome TV-leesloep met groot
scherm.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De beeldschermdiagonaal bedraagt 44 cm.
* Het beeldscherm is schuin geplaatst en een afdekplaat aan de
bovenzijde van het scherm vermindert storende lichtreflekties.
* De vergroting is regelbaar tussen 3 en 30 maal.
* Het X-Y leesplateau meet 45 bij 29 cm en is blokkeerbaar in de Y-
richting.
* Alle bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorzijde van het
toestel.
* Volgende regelingen zijn voorzien : vergroting, beeldinvertering,
scherpstelling, kontrast en helderheid.
* Mogelijkheid om een draagbare schrijfmachine met bewegende wagen
onder de camera van de TV-loep te plaatsen.

Producent : Reinecker Reha-Technik GmbH
Sandwiesenstraáe 19
D - 6146 Alsbach-H„hnlein
Tel. : +(49) 62 57 48 97 (Toestel 3073)
Fax : +(49) 62 57 25 61
Verdeler : Van Hopplynus Vision Care N.V.
Prijs : Zwart/wit versie : 145.370 BEF
Geel/zwart of groen/zwart versie : 148.715 BEF
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 1500 x 650 x 650 mm
Gewicht : 30 kg