-p164-

TV-LOEPEN
D
ISO 9999 21.06.03
REINECKER VIDEOMATIC H
09/91

De Reinecker Videomatic H is een draagbare monochrome (zwart/wit) TV-
leesloep.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het beeldscherm meet 22 bij 10 cm.
* Aan de bovenzijde van het beeldscherm is een afscherming voorzien om
ongewenste lichtreflekties te verminderen.
* De vergroting is regelbaar tussen 6 en 35 maal.
* Een handcamera met vaste lens zorgt voor een scherp beeld.
* De handcamera kan in de TV-loep opgeborgen worden.
* Met batterijen kan men 2,5 uur non-stop werken. De oplaadtijd
bedraagt ongeveer 300 minuten.
* Alle bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorzijde van het
toestel.
* Volgende regelingen zijn voorzien : vergroting, beeldinvertering,
kontrast en helderheid.
* Batterijen en draagtas worden standaard meegeleverd.

Producent : REINECKER REHA-TECHNIK GmbH
Sandwiesenstraáe 19
D - 6146 Alsbach-H„hnlein
Tel. : +(49) 62 57 48 97 (Toestel 3073)
Fax : +(49) 62 57 25 61
Verdeler : VAN HOPPLYNUS VISION CARE N.V.
Prijs : 149.715 BEF
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Herlaadbare batterijen of 220V/50Hz
Afmetingen : 330 x 300 x 170 mm
Gewicht : 8,7 kg (batterijen inbegrepen)