-p166-

TV-LOEPEN
NL
ISO 9999 21.06.03
TIEMAN TV-LEESLOEP
09/91

Monochrome TV-loep (zwart/wit) met scherm van 61 cm beelddiagonaal.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Standaard is een vergroting mogelijk van 5 tot 25 maal. Op aanvraag
zijn vergrotingen van 3 tot 12 maal of 8 tot 35 maal mogelijk.
* Het beeld kan ge‹nverteerd worden (witte letters/zwarte
achtergrond).
* Mogelijkheid om elektronisch een gedeelte van het scherm af te
dekken of een leeskader in te stellen.
* Bovenop de monitor is de camera gemonteerd. Een tweede camera kan
simultaan aangesloten worden.
* Op het scherm kunnen de twee camerabeelden tegelijk geprojecteerd
worden. Desgewenst ‚‚n beeld positief en de tweede negatief.
* Vergroting, scherpstelling en diafragma dienen aan de lens van de
camera ingesteld te worden. Alle andere regelingen zoals helderheid,
kontrast en beeldinvertering zijn aanwezig op de monitor.
* De monitor ziet eruit als een gewone TV en is bovenop een onderstel
geplaatst dat ook het leesplateau omvat.
* Het leesplateau bestaat uit twee delen : een groot leesvlak (70 x 37
cm) dat beweegt in de Y-richting en een klein leesvlak (31 x 30 cm)
dat volgens de X-richting beweegt en bovendien kan verwijderd worden.

Producent : F.J. TIEMAN B.V.
Moolhoek 5, Postbus 592
NL - 3235 XK Rockanje
Tel. : +(31) 1814 27 72
Fax : +(31) 1814 11 90
Verdeler : SENSOTEC C.V.
Prijs : Zonder afdekmogelijkheid : 90.000 BEF
Met afdekmogelijkheid : 96.000 BEF
Met tweede camera : 152.000 BEF
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 1140 x 720 x 470 mm
Gewicht : 32 kg