-p168-

TV-LOEPEN
USA
ISO 9999 21.06.03
TSI VANTAGE
09/91

De Vantage is een TV-leesloep (schermdiagonaal 36 cm), bestaande uit
‚‚n geheel.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De monitor is in de hoogte verstelbaar in stappen van 2,5 cm.
* De beeldbuis is kantelbaar (7ø) om een ideale leeshoek te bereiken.
* Keuze uit een zwart/wit, een groen of een amber scherm.
* Vergroting van 3 tot 45 maal.
* Alle bedieningsknoppen zijn gegroepeerd onder het scherm. De funktie
van de knoppen wordt aangegeven door een tekening.
* Het leesplateau bezit een blokkeermechanisme.
* Het beeld kan ge‹nverteerd worden (witte letters/zwarte
achtergrond).
* Een tweede camera of het Vista vergrotingssysteem voor PC's kunnen
aangesloten worden. Door de splitscreen-funktie kunnen twee
beeldsignalen tegelijk verschijnen op de monitor.
* Mogelijkheid om elektronisch een gedeelte van het scherm af te
dekken of een leeskader in te stellen.
* E‚n of meer extra monitoren kunnen aangesloten worden.
* Door de monitor op z'n laagste stand te plaatsen kan het toestel
gemakkelijker verplaatst worden. Aan de bovenzijde van de monitor is
een handgreep voorzien.

Producent : TSI - VTEK
455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455
USA - Mountain View, CA 94039-7455
Tel. : +(1) 415 960 0920
Fax : +(1) 415 969 9064
Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.
Prijs : Op aanvraag
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 410 x 410 x 335 mm (laagste stand)
Gewicht : 18,1 kg