-p169-

TV-LOEPEN
USA
ISO 9999 21.06.03
TSI VR-EURO
09/91

De VR-Euro is een TV-leesloep (schermdiagonaal 31 cm), bestaande uit
‚‚n geheel.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Keuze uit een zwart/wit, een groen of een amber scherm.
* De beeldbuis is kantelbaar (20ø) om een ideale leeshoek te bereiken.
* Vergroting van 3 tot 45 maal.
* Alle regelingen, zoals lensopening, scherpstelling, vergroting,
helderheid en kontrast, zijn samengebracht op ‚‚n bedieningsvlak dat
zich aan de voorzijde onder het scherm bevindt.
* Het leesplateau bezit een blokkeermechanisme.
* Het beeld kan ge‹nverteerd worden (witte letters/zwarte
achtergrond).
* Een draagbare schrijfmachine kan onder de camera geplaatst worden.
* Een tweede camera kan aangesloten worden. Door de splitscreen-
funktie kunnen twee beeldsignalen tegelijk verschijnen op de monitor.
* Mogelijkheid om elektronisch een gedeelte van het scherm af te
dekken of een leeskader in te stellen.
* De monitor is in de hoogte verstelbaar in vier standen. De laagste
stand dient om de TV-loep te kunnen transporteren. Bovenaan de monitor
is een handvat voorzien. Een stofhoes wordt meegeleverd.

Producent : TSI - VTEK
455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455
USA - Mountain View, CA 94039-7455
Tel. : +(1) 415 960 0920
Fax : +(1) 415 969 9064
Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.
Prijs : Op aanvraag
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 530 x 380 x 370 mm
Gewicht : 12 kg