-p171-

TV-LOEPEN
NZ
ISO 9999 21.06.03
VIEWPOINT 09/91

Draagbare, digitale TV-leesloep met een handcamera (CCD-techniek) en
een compacte monitor (met een schermdiagonaal van 36cm).
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het vlak, hoogcontrasterend beeldscherm kan zwart/wit, groen- of
amberkleurig zijn. Invers beeld is mogelijk.
* Het draagbare voetstuk, waarin tevens alle elektronika vervat zit,
vergemakkelijkt de verplaatsingen.
* Mogelijkheid om onder de camera te schrijven (ruimte van 15 … 20 cm
beschikbaar) dankzij de optionele schrijfstandaard.
* De handcamera, voorzien van een ingebouwde lichtbron, kan
verschillende vergrotingen aan : 10, 14, 20, 28 en 40 maal.
* Het toestel heeft een vaste focuswaarde.
* Het kontrast is automatisch of manueel instelbaar (16 grijswaarde-
niveau's voor het bekijken van foto's en tekeningen).
* Om de Viewpoint op meerdere plaatsen te gebruiken is er een extra
monitoren leverbaar, zodat alleen de camera met besturingseenheid moet
vervoerd worden. Hiervoor is een schoudertas leverbaar.

Producent : PULSEDATA INTERNATIONAL Ltd
9 Balfour Terrace, P.O. Box 3044
NZ - Christchurch 1
Tel. : +(64) 3 794 011
Fax : +(64) 3 794 069
Verdeler : SENSOTEC C.V.
Prijs : Viewpoint zonder schrijfstandaard : 118.000 BEF
Viewpoint met schrijfstandaard : 132.000 BEF
Tweede monitor : 25.000 BEF
Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : Monitor : 390 x 335 x 310 mm
Camera : 155 x 44 x 42 mm
Gewicht : Monitor : 11 kg
Camera : 0,75 kg