-p181-

VERGROTINGSSYSTEMEN
NL
ISO 9999 21.09.12
ALVA GROOTLETTERKAART
09/91

Dit is een insteekkaart voor een IBM PC en compatibelen om de
beeldscherminhoud (all‚‚n tekst) te vergroten.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De bediening van de grootletterkaart funkties gebeurt via het
standaard toetsenbord van de PC.
* Door de kaart in de PC te plaatsen wordt een deel van het
oorspronkelijke beeldscherm vergroot weergegeven op een tweede
monitor. De PC moet reeds over een video-kaart beschikken.
* De volgende vier vergrotingsinstellingen zijn mogelijk :
- Normale weergave (25 regels van 80 tekens).
- Brede weergave (25 regels van 40 tekens).
- Dubbel hoog en breed (8 regels van 20 tekens).
- Vierdubbel hoog en breed (5 regels van 10 tekens).
* Omdat er ook een normale weergave kan geproduceerd kan worden het
volstaan om in totaal ‚‚n monitor aan te sluiten op de
grootletterkaart.
* Venstervergroting : deze manier van vergroten is geschikt voor het
bekijken van tabellen of voor een beter overzicht.
* Regelvergroting: ‚‚n regel tekst wordt in stukken onder mekaar
geplaatst (woorden die te lang zijn worden doorgeschoven naar de
volgende regel) zodat het lezen van doorlopende teksten mogelijk is.
* Bij een kleurenmonitor kunnen voor- en achtergrondkleur naar keuze
ingesteld worden op acht verschillende kleuren.

Producent : ALVA
Apeldoornseweg 61
NL - 6814 BJ Arnhem
Tel. : +(31) 85 459 788
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : 18.000 BEF
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Via de computer
Afmetingen : 335 x 110 mm
Gewicht : Niet van toepassing