-p183-

VERGROTINGSSYSTEMEN
USA
ISO 9999 21.09.12
TSI DISPLAY PROCESSOR 11
09/91

De Display Processor (DP11) is een vergrotingssysteem voor IBM PC en
compatibelen, bestaande uit een PC-insteekkaart, een behuizing met de
nodige elektronica en een besturingseenheid met stuurknuppeltje.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De DP11 moet gekombineerd worden met een monitor, zoals de TSI MS-
19, TSI MPC-19 of Tetraco monitoren. Voor weergave van het onvergrote
beeld op de MS-19 of MPC-19 monitor is een speciale CGA-kaart
noodzakelijk.
* Opdat het niet vergrote beeld zichtbaar zou blijven kan ook een
gewone monitor aangesloten worden.
* Er is een instelbare lineaire vergroting : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en
16 maal. De DP11 werkt niet met grafische programma's.
* Het beeld kan ge‹nverteerd weergegeven worden.
* Regelbare doorschuifsnelheid van de tekst.
* Aansluitmogelijkheid van een externe camera eenheid (XL-200 of XL-
300) waarmee tekst op dezelfde monitor vergroot kan weergegeven
worden. Hiervoor wordt het scherm elektronisch in 2 delen opgesplitst.
* De DP11-Plus kan bovendien allerlei schermattributen weergeven.

Producent : TSI - VTEK
455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455
USA - Mountain View, CA 94039-7455
Tel. : +(1) 415 960 0920
Fax : +(1) 415 969 9064
Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w., STICHTING HBS
Prijs : BRAILLELIGA : 130.000 BEF (richtprijs)
HBS : DP11 : 8.000 NLG
DP11-Plus : 10.400 NLG
MS(PC)-19 : 2.150 NLG
XL-200/300 : 5.260 NLG
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken