-p187-

WITTE STOKKEN
USA
ISO 9999 12.39.03
NURION LASER CANE ND-7
09/91

Witte wandelstok die drie onzichtbare laserstralen uitzendt en
afhankelijk van de obstakels geluids- en trilsignalen geeft aan de
gebruiker.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Er worden een opwaarts, een voorwaarts en een neerwaarts gerichte
straal uitgezonden. Elke straal komt overeen met een verschillende
geluidstoon en/of trilling (hoge, midden en lage toon - trilling van
beide trilstiften, van onderste trilstift of van bovenste trilstift).
Twee vibreren-de pennetjes op de plaats van de wijsvinger zorgen voor
de trilsignalen.
* Wanneer of de opwaarts of de voorwaarts gerichte straal tegen een
obstakel botst, dan wordt het weerkaatste licht door een elektronische
ontvanger gedetecteerd zodat de overeenstemmende geluidstoon of
trilling kan geproduceerd worden.
* Wanneer de neerwaarts gerichte straal een obstakel ontmoet en niet
kan terugkeren naar de ontvangsteenheid dan wordt een lage geluidstoon
(en/of overeenstemmende trilling) geproduceerd.
* De gebruiker kan kiezen of hij de trilsignalen samen met de
geluidssignalen wenst te ontvangen ofwel enkel de trilsignalen.
* De stok is gemaakt uit een legering van staal en aluminium, heeft
een rode handgreep en een rood reflekterende strip onderaan.

Producent : NURION INDUSTRIES
24 Louella Court
USA - Wayne, PA 19087
Tel. : +(1) 215 687-1213
Verdeler : LS&S Group Inc.
Prijs : 2.975 USD
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Herlaadbare ingebouwde NiCad batterij,
lader meegeleverd
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : < 0,5 kg