-p17-

BRAILLEDRUKKERS
USA
ISO 9999 21.09.09
VERSAPOINT BRAILLE EMBOSSER
10/91

De Versapoint is een drukker die geschikt is voor kleine oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Er wordt bidirektioneel enkelzijdig zes- of achtpunts braille
gedrukt tegen een snelheid van 40 karakters per seconde.
* De printer werkt met kettingpapier met een maximum breedte van 33
cm.
* Er worden 48 karakters per regel afgedrukt.
* Deze drukker beschikt over een buffergeheugen van 30.000 tekens.
* De printer kan gebruikt worden via de seri‰le RS-232 of de
parallelle Centronics interface.
* De Versapoint werd speciaal ontworpen om gekoppeld te worden aan de
Versabraille, maar kan ook aangesloten worden op iedere IBM-
compatibele PC.
* Een grafische mode is aanwezig.
* Volgende karaktersets worden standaard meegeleverd : Amerikaans,
Engels, Frans, Duits, Canadees en Zweeds.

Producent :
TELESENSORY
455 North Bernardo Avenue
P.O. Box 7455
USA - Mountain View, CA 94039-7455
Tel. : +(1) 415 960 0920
Fax : +(1) 415 691 0637

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : 232.629 BEF
Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz
Afmetingen : 406 x 495 x 165 mm
Gewicht : 17,7 kg