-p19-

NOTITIETOESTELLEN
F
ISO 9999 21.12.XX
DELTA MANAGER
10/91

De Delta Manager is een elektronisch notitietoestel met uitgebreide
mogelijkheden.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel beschikt over een brailleleeslijn met 20 achtpunts
braille-cellen, een achtpunts brailleklavier en 23 funktietoetsen.
* Er zijn versies beschikbaar met 128 Kb of met 256 Kb gebruikers-
geheugen.
* De mogelijkheid bestaat om nota's te nemen in kortschrift braille.
* Het toestel kan als brailleklavier of als brailleleesregel voor een
PC gebruikt worden. Bovendien kan de Delta Manager als Minitel
terminal gebruikt worden.
* ASCII-bestanden kunnen doorgestuurd worden tussen een IBM-
compatibele PC en de Delta Manager.

Producent :
SYSTELEC S.A.
Z.A.E.
4, Rue L‚on Blum
F - 91120 Palaiseau
Tel. : +(33) 60 11 95 15

Verdeler : EDITEC S.C.
Prijs : Gegevens ontbreken
Voeding : Batterijen (autonomie : 8 uur)
Afmetingen : 280 x 280 x 50 mm
Gewicht : 2,5 kg